## Slide 1: GO AI
Ex Machina
Vincent C.A. / 26415069
Jonathan K.A. / 26415009
Nicholas S. / 26415040

## Slide 2: Referensi
AI untuk GO kami menggunakan referensi AI Michi, yaitu AI GO minimalist menggunakan metode pencarian Monte Carle Tree Search (MCTS) yang dibuat oleh user bernama pasky pada GitHub.
Michi secara default di desain untuk menjalankan 1400 simulasi, dengan asumsi menggunakan batas waktu 30s.

## Slide 3: Alasan Menggunakan Michi
Lain dengan AI GO lain, Michi hanya memiliki satu file untuk ai dengan 540 line saja jika tanpa user interface. Sehingga jika dibandingkan dengan AI GO lain, jelas Michi terlihat lebih simpel dan cepat.
Karena pada proyek akan diadakan kompetisi dan diberi batasan waktu berpikir yang singkat. Maka kami membutuhkan program yang ringan, dan mampu menjalankan proses search dengan cepat. Selain itu program juga harus memiliki kemampuan memprediksi dengan presisi yang baik.

## Slide 4: Test
Nama File: test.py
Besar Board: 9x9
Spesifikasi: Intel Core i7 – 4700HQ CPU @ 2.40GHz
Cores: 4
Logical processors: 8
N_SIMS (Number of Simulations): 400 (Dapat dibesarkan sesuai kemampuan PC)
Waktu: 3.5 ~ 4.1 s

## Slide 5: Perbedaan dari Michi
Karena program kami mengaharuskan waktu yang cepat, maka kami tidak menggunakan large-scale pattern yang disediakan, melainkan hanya menggunakan pattern 3x3.
Karena fungsi untuk UI telah ada pada main.py maka kami tidak menggunakan fungsi print untuk board dan spec yang telah ada pada Michi, melainkan hanya mengoutputkan move final yang telah diprediksi.
Beberapa fungsi masih terdapat pada file, namun tidak kita panggil, dan hanya kita sediakan apabila sewaktu-waktu ingin digunakan seperti fungsi untuk mempredict large-scale pattern.

## Slide 6: Class Utama
Position
Tree

## Slide 7: Position
Melakukan Move dengan menerima kondisi board.
Melakukan pass apabila tidak ada move yang tepat.
Membuat default board (kosong).
Mengatasi atari, berusaha menemukan liberty lain, berusaha melakukan serangan balik, memprediksi apakah masih mampu mendapatkan setidaknya 2 liberty selagi kabur.
Melakukan prediksi pattern 3x3.
Melakukan prediksi pattern 9x9.

## Slide 8: Tree
Menambahkan child ke node leaf, melakukan traverse tree dari root ke leaf, mengupdate node child dengan gerakan yang kita buat.
Memprediksi win rate, lewat gerakan-gerakan yang telah dihasilkan.
Melakukan print position (Jika ingin melakukan debug lewat test saja).
Melakukan search untuk gerakan terbaik.
Memprint summary tree setelah melakukan pencarian.
Melakukan parse koordinat input, dan mengubah output koordinat menjadi string yang mampu dibaca (bukan koordinat angka).

## Slide 9: Inisialisasi
Install numpy terlebih dahulu jika belum ada.
Ubah nama test menjadi sesuai dengan player (e.g. player1.py, player2.py). Masukan path ke variable temp yang terletak pada main.py.
Jalankan main.py.